Техническое параметры

1. Наименование: Плавучая заправочная станция

2. Местонахождение: г. Волгоград, Советский район, ДОЗ им. Куйбышева

3. Характеристики:

| Длина габаритная, м | 17,07 |
| --- | --- |
| Длина наибольшая, м | 14,74 |
| Длина расчетная, м | 14,39 |
| Ширина габаритная, м | 5,312 |
| Ширина наибольшая, м | 5,012 |
| Ширина расчетная, м | 5,000 |
| Расчетная Высота борта, м | 2,000 |
| Высота борта на миделе, м | 2,012 |
| Осадка расчетная, м | 1,100 |
| Высота по Вертикальный трап на потопчину от ОП, м | 6,408 |
| Высота с поднятыми сбоями от ОП, м | 8,140 |
| Высота габаритная с мачтами от ОП, м | 10,200 |
| Высота габаритная с мачтами от нижней кромки нижней балки, м | 10,511 |
| Максимальный надводный габарит по мачтам от ВЛ порожнем, м | 9,657 |
| Топливо под набор при плотности 0,80 т/м3, т | 38,7 |
| Нефтесодержащие бобы, т | 2,9 |
| Сточные бобы, т | 2,9 |
| Служебные лица | 2 |

3.1. Вместимость отсеков

| Наименование отсеков | Объем под набор, м3 | Объем под палубу, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 Форпик, сухой отсек (0-2 шп.) | 5,540 | 6,055 |
| 2 Форпик, сухой отсек (2-5 шп.) | 13,578 | 14,353 |
| 3 ЦВ, грузовой танк (б.х-Ю.х шп.) | 12,10 | 12,80 |
| 4 ЦВ, сухие отсеки (б.х-Ю.х шп.) | - | 6,840 |
| 5 Междудонное и межбортовое пространство грузового танка (б.х-Ю.х шп.) | - | 2,790 |
| 6 Ахтерпик, сухой отсек (14-16 шп.) | 5,540 | 6,055 |
| 7 Ахтерпик, сухой отсек (11-14 шп.) | 8,244 | 8,480 |
| 8 Ахтерпик, цистерна нефтесодержащих вод | - | 2,940 |
| 9 Ахтерпик, цистерна сточных вод | - | 2,940 |

3.2. Водоизмещение судна

| Случаи нагрузки | Величина осадки от ОП, м | Величина осадки от нижней кромки нижней балки, м | Водоизмещение, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Судно порожнем | 0,681 | 0,985 | 39,96 |
| 2 Судно в полном грузу | 1,28 | 1,584 | 81,66 |
| 3 Судно с грузом 50% | 0,971 | 1,275 | 59,41 |

3.3. Электрооборудование

| 3вонок ТУ 16-425.047-85 | ЗВОФ 24-70 В1 УХЛ5 | 1 |
| --- | --- | --- |
| Светильник с красным колпаком ТУ 5.633-18303-80 | CC-328E/IV | 1 |
| Батарея ТУ 16563.048-86 | 6СТ-182 ЗМ | 2 |
| Фонари ТУ 5.633-5085-83 |  |  |
| Фонарь белый | СОФ-901-06 | 1 |
| Фонарь красный | СОФ-901-07 | 1 |
| Светильник взрывозащищенный ИЖЦБ.676117.031ТУ | НСП47-200 ОМЗ | 5 |
| Розетка штепсельная 3-х полюсная ЕИВД.430421.001ТУ | РШЗ-41 МЗ-56 | 5 |
| Штепсель 3-х полюсной ЕИВД.430421.001ТУ | ШЗ-41МЗ-56 | 5 |
| Светильник ТУ 5.633-18303-80 | CC-328E/IM | 4 |

3.4. Резервуар под топливо – 4 по 12 м3

3.5. Топливораздаточная колонка Альфа 3.3.2 – 1 шт. на 3 пистолета

3.6. Установлена эстакада технологическая МС ПБ7

4. Срок сдачи объекта в аренду: с 01.05.2020г. по 31.12.2023г.

5. Требования к участникам:

5.1. Официальный статус юридического лица или ИП;

6. Порядок оплаты:

6.1. Предоплата 100%

6.2. Обеспечительный платеж 100%