УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора по техническим вопросам - главного инженера

ООО «РН-Волгоград»

__________________В.В. Андреев

«___» ___________2021 г.

Техническое задание

На оказание услуг по выполнению демонтажных работ оборудования за счет реализации лома с нефтебазы №1 ООО «РН-Волгоград»

Демонтаж оборудования на Нефтебазе №1,

расположенной по адресу г. Волгоград, ул. Довженко, 36

| № п/п | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проведения работ | План мероприятий по ликвидации Нефтебазы №1. |
| 2 | Заказчик | ООО «РН-Волгоград» |
| 3 | Вид работ | Демонтажные работы оборудования, реализация металлолома. |
| 4 | Сроки начала и окончания строительства | 28.06.2021 – 31.07.2021 |
| 5 | Материалы, предоставляемые заказчиком | Техническое задание (Приложение 1). |
| 6 | Общие требования | Наличие свидетельств СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; Наличие опыта выполнения работ по демонтажу нефтебаз/резервуарных парков темных, светлых нефтепродуктов (РВС, РГС), технологического оборудования за последние три года с приложением подтверждающих документов; Наличие производственной базы, складских помещений в регионе строительства объекта, достаточных для выполнения всего комплекса работ определенных проектной документацией в установленные сроки; Наличие квалифицированного инженерно-технического персонала, а также квалифицированных рабочих ведущих специальностей для выполнения объемов работ по строительству объекта. Наличие аттестации руководителей и специалистов Подрядной организации по промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности. |
| 7 | Назначение и состав работ | Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами, инструментами и механизмами в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными стандартами, действующими на территории РФ, а также настоящим техническим заданием. Состав работ и объёмы работ принять согласно Техническому заданию (Приложение №1). |
| 8 | Расчет стоимости работ | Расчет стоимости демонтажных работ составляется подрядной организацией, согласно техническому заданию. Сметная документация разрабатывается базисно-индексным методом в программе Гранд-Смета (версия 7 и выше) на основании сборников федеральных/территориальных единичных расценок, внесенных в реестр ФСНБ/ТСНБ на момент разработки смет с переводом в текущий уровень цен с индексацией по статьям затрат при подведении итогов. Стоимость услуг формируется по локальным сметам на виды работ. Стоимость МТР и оборудования не должна превышать уровень рыночных цен, сложившихся в регионе строительства. Цены МТР должны учитывать доставку материалов и заготовительно-складские расходы. |
| 9 | Требования к выполнению работ | Подрядчик должен обеспечить достаточное количество персонала разных уровней, в том числе технических специалистов, рабочих соответствующих профессий и иных высококвалифицированных, грамотных и опытных в своей области кадров, способных качественно и своевременно выполнять работы в соответствии с требованиями настоящего технического задания. Подрядчик должен произвести дегазацию ёмкостей и трубопроводов от светлых нефтепродуктов перед началом демонтажных работ. Подрядчик организует быстрое и своевременное перебазирование необходимого для выполнения работ персонала и технических ресурсов. Работы должны вестись с оформлением нарядов-допусков и других разрешительных документов, с назначением ответственных лиц за подготовку, организацию, проведение работ и обеспечение мер безопасности при производстве работ. Вся исполнительная документация должна быть оформлена в соответствии с действующими нормативными требованиями и согласована в установленном порядке. Все отступления от технического задания Подрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком. При осуществлении работ Подрядчик неукоснительно соблюдает все требования действующих нормативных документов и регламентов ПАО «НК «Роснефть» в части ведения строительно-монтажных работ. После завершения определённого этапа в соответствии с технологией выполнения работ, Подрядчик незамедлительно организует вывоз всех временных устройств и сооружений, а также избыточных материалов, не используемых в дальнейшем в технологическом процессе производства работ. Территория строительной площадки должна быть очищена, приведена в полный порядок, освобождена от строительной техники, временных сооружений, неиспользованных и избыточных материалов. Демонтированные сыпучие материалы вывозятся . |
| 10 | Требования к применяемым материалам | Закупка, доставка, приемка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Подрядчика. На все приобретенные материалы должны быть предоставлены копии счетов-фактур. |
| 11 | Требования к исполнительной документации | Результаты работ предъявляются Подрядчиком с составлением актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет-фактуры, а также пакетом исполнительной документации. Исполнительная документация предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и включает в себя: исполнительные схемы всех этапов работ, общий и специальные журналы, акты и схемы на скрытые работы, акты испытаний, оригиналы паспортов и сертификатов (или их заверенные копии), справки-отчеты о стоимости МТР и оборудования по форме Заказчика. |
| 12 | Требования к обращению со строительными отходами | При выполнении работ подрядчик организует места накопления отходов в соответствии с требованиями проекта и природоохранного законодательства. Складирование отходов на необорудованных площадках и в местах, не предусмотренных проектом производства работ, запрещается. При организации вывоза отходов с объекта строительства, Подрядчик обязан заключать договор с организацией, имеющей соответствующую лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности. Отходы IV-V класса опасности, подлежащие размещению, должны быть переданы на полигон ТБО, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Подрядчик должен иметь лицензию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов I - IV классов опасности или договор с лицензированной организацией. Подрядчик предоставляет Заказчику копии актов выполненных работ по вывозу и размещению отходов. Штрафные санкции за несоблюдение природоохранного законодательства в период проведения строительно-монтажных работ Подрядчик уплачивает самостоятельно. |
| 13 | Требования по охране труда и пожарной безопасности | При выполнении работ выполнять мероприятия и соблюдать правила ПБ и ОТ в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве», ФЗ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ЛНД ПАО «НК «Роснефть» в области ПБ и ОТ. Персонал подрядчика при нахождении на строительной площадке и/или при производстве работ должен быть обеспечен соответствующей спецодеждой и необходимыми средствами индивидуальной защиты. Нахождение на площадке персонала, не прошедшего обучения (инструктаж) по охране труда не допускается. |
| 14 | Требования и условия разработки природоохранных мер | Работы вести в соответствии с природоохранным законодательством РФ и стандартами Компании. Подрядчик в процессе проведения работ собственными силами и в счет Договорной стоимости осуществляет систематическую уборку Объекта от отходов, образующихся в результате деятельности подрядчика, с их последующим вывозом на специализированные полигоны для утилизации/размещения/реализации. Заключают договоры на утилизацию отходов строительного производства за счет средств подрядчика. Металл, металлопрокат, изделия из металла, оборудование, а также другое имущество, определенное Заказчиком как пригодное к дальнейшему использованию, должны быть силами подрядчика в счет договорной стоимости вывезены на площадки складирования Заказчика. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им нарушения при выполнении работ требований законов РФ «Об охране окружающей среды» и «Об отходах производства и потребления» Самостоятельно возмещает нанесенный вред окружающей среды в соответствии с законодательством. Затраты подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком. |
| 15 | Гарантийный срок | Подрядчик должен обеспечить гарантийный срок на выполненные работы – не менее 2-х лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в процессе работ и на этапе приемки объекта, а также при наступлении гарантийного случая, Подрядчик обязан устранить недостатки в согласованные Заказчиком сроки и за счет собственных средств. |
| 16 | Прочие требования | До начала работ провести обязательное обследование объекта для уточнения объемов работ. Разработать ППР (план производства работ), включающий работы по демонтажу и разборке конструкций. В составе ППР разработать комплексный график производства работ. Работы считаются выполненными при условии выполнения требований настоящего технического задания. Подрядчик предоставляет полный комплект исполнительной документации (в т.ч. фотоматериалы) как подтверждение объемов работ и качества их выполнения. Исполнительная документация на момент приемки актов выполненных работ должна быть подписана всеми участниками. |
| 17 | Дополнительная информация | Заказчик вправе потребовать от Подрядчика представление любого, не упомянутого в данном Перечне документа, необходимого для подтверждения качества выполненных работ и примененных при их производстве материалов, изделий, конструкций и оборудования, а также если представление данного документа обусловлено требованиями контролирующих организаций. |
| 18 | Приложение 1 | Техническое задание. |

СОСТАВИЛ:

Главный специалист ПТО                                                                                                А.Е. Кириллова

СОГЛАСОВАНО:

И.о. Руководителя ПТО                                                                                                      А.И. Любаков

| Приложение 1 |
| --- |
| Ведомость работ на выполнение комплекса работ по демонтажу оборудования и реализацию лома Нефтебазы №1 ООО «РН-Волгоград» |
|  | Объект |
|  | НБ №1 |
| Общая информация: |  |
| Место нахождения объекта | г. Волгоград, Красноармейский район, ул. Довженко,36 |
| Расстояние от Волгограда (км) | 0 |
| Площадь участка (м2) | 13400 |
| Ввод в эксплуатацию | 2004 |
| Вывод из эксплуатации | 2018 |
| Виды работ: |  |
| Демонтаж резервуаров, включая: |  |
| РГС наземный 49 м3 | 4 |
| РГС наземный 60 м3 | 10 |
| РГС наземный 71 м3 | 3 |
| Демонтаж иного технологического оборудования, включая: |  |
| Технологические трубопроводы (Dy 108мм) м | 720 |
| Технологические трубопроводы (Dy 159мм) м | 15,5 |
| Насосы, шт. | - |
| Электродвигатели, шт. | - |
| Оборудование слива-налива (АСН, УСН) | АСН – 3 шт. |
| Дополнительно: |  |
| Площадки и подъездные пути | Не требуется |
| Удаление обвалования резервуарного парка и планировка участка | Не требуется |
| Демонтаж зданий, сооружений и конструкций | Металлические подлежат демонтажу; кирпичные, деревянные, ж/б не подлежат демонтажу |
| Очистка участков от древесно-кустарниковой растительности | При необходимости |
| Демонтаж ж/д путей | Требуется – 342,0 п.м. |
| Планировка нарушенной территории после проведённого демонтажа оборудования | требуется |
| Металлическая ж/д эстакада, м | 30 |
| Разделка и продажа металлолома на предприятия Вторчермета | требуется |
| Комментарии: | Территория ограждена забором |

Объём металлолома

после выполнение комплекса работ по демонтажу оборудования

нефтебазы №1 ООО «РН-Волгоград»

| Наименование нефтебазы | НБ №1 |
| --- | --- |
| Вес металлолома от демонтажа резервуаров, (т) | 108,84 |
| Вес металлолома от демонтажа трубопроводов, (т) | 10,11 |
| Вес металлолома от запорной арматуры, (т) | 3,4 |
| Вес металлолома от демонтажа АСН, УСН, (т) | 2,145 |
| Вес металлолома от демонтажа ж/д эстакады, (т) | 4,155 |
| Вес металлолома от демонтажа эстакады над ГРС, (т) | 18,33 |
| Вес металлолома от демонтажа навесов АСН и насосной группы, (т) | 2,8 |
| Вес металлолома от демонтажа ж/д путей, (т) | 47,85 |
| Итого по оборудованию (т) | 197,63 |

Примечание: При проведении работ по демонтажу оборудования, фактическое количество металлолома может отличаться от расчётного на +/- 30%